## Slide 1: Hitzereduzierung im Schweinestall
pixabay
Notes: Bildquelle: https://pixabay.com/de/photos/schwein-r%c3%bcssel-tier-stall-dreckig-483242/ (30.09.21)

## Slide 2: Tierschutznutztierhaltungs-Verordnung
§ 22 TierSchNutztV
Allgemeine Anforderungen an Haltungseinrichtungen für Schweine:
… geeignete Verminderung der Wärmebelastung der Schweine bei hohen Stalltemperaturen ermöglicht.
Zunehmende Herausforderung, wenn man die für die Zukunft projizierte Zunahme an Sommer- (> 25°C) bzw. Hitzetagen (> 30°) betrachtet.
Notes: Hier können z.B. auch Folien aus der PPT 01_AllgKlimawandel zu Hitzetagen bzw. Temperaturentwicklungen eingefügt werden.
Im Mittel aller Klimaprojektionen zeigt sich die Tendenz einer zunächst leichten Zunahme der Hitzetage vom Ist-Zustand (1971-2000) zur nahen Zukunft (2021-2050), die zur fernen Zukunft (2071-2100) deutlich zunimmt. Die Belastbarkeit der Projektionen wird mit etwas Einschränkung als zufriedenstellend eingestuft.
Experten empfehlen bereits, für die Zukunft mit den maximalen Werten (85. Perzentil) zu rechnen, da die Werte mit dem 15. bzw. 50. Perzentil den Klimawandel voraussichtlich zu schwach darstellen.
Das würde bedeuten, dass bis zur Mitte des Jhdts. die Anzahl der Hitzetage je nach Region auf bis zu etwa 16/20 Tage zunimmt (50. Perz.) und bis auf gut 40 Tage bei der Betrachtung der extremeren Werte (85. Perz.). Im letzten Viertel dieses Jhdts. können die Werte nochmals stark ansteigen auf bis zu 60 Tagen und mehr im Vergleich zum Zeitraum 1971-2000. Dies bedeutet bis zu einer Verdreifachung der Hitzetage. Die Regionen, die bisher bereits sehr warm sind (Rheingraben, Bodensee, Rhein-Neckar-Region), werden dann besonders unter der Zunahme der Hitzetage leiden. Die Zunahmen werden sich vor allem im Flachland verstärkt auftreten.

## Slide 3: Einflussfaktoren auf Außen- und Stallklima:
Bernhard Feller, Landwirtschaftskammer NRW
Außenklima: Temperatur Luftfeuchtigkeit Wind Sonneneinstrahlung
Stallklima: Standort Bauausführung Lüftungsanlage

## Slide 4: Richtwerte „akzeptable Lufttemperatur – abhängig vom Stallboden
thepigsite.com
Notes: Quelle der Tabelle: thebigsite.com bzw. https://www.wir-sind-tierarzt.de/2018/08/hitzestress-bei-schweinen-bestmoeglich-vorbeugen/
Einführend kann der Text aus dem Lehrmodul „Hintergrundinformationen“ verwendet werden.
Hier sieht man sehr schön, wie sich das Wärme-Wohlfühlempfinden mit dem zunehmenden Lebendgewicht der Masttiere verändert – je schwerer die Tiere, desto niedriger sind die maximalen Temperaturen, unter denen sie sich wohl fühlen. Eine Rolle spielt auch die Bodenfläche – unterschiedliche Bodenverhältnisse können die Wärme der Tiere unterschiedlich gut/schlecht ableiten.
Neben all diesen Werten ist entscheidend, wie sich die Tiere im Stall verhalten und welche Signale sie mit ihrem Verhalten geben, um den Grad des Hitzestresses zu beurteilen.

## Slide 5: Komfortzonen für Mastschweine
DLG Test Landwirtschaft, 2006
Notes: Hier sieht man ebenfalls nochmals die Entwicklung der Optimaltemperatur, abhängig vom Gewicht/Alter der Tiere anhand einer grafischen Darstellung.
Im optimalen Temperaturbereich, der die Komfortzone der Mastschweine darstellt, ist der Bereich, in der optimale Leistungen der Tiere erbracht werden können.
Link zur Abbildung: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc8Nzb-YXrAhVyMOwKHUW7Cq8QFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.dlg-verlag.de%2Fmisc%2FfilePush.php%3Fid%3D614%26name%3Dleseprobe_testland_4-2006.pdf&usg=AOvVaw1QniOwf7HL1bsf0kU_7XVw

## Slide 6: Komfortzonen für Schweine
Bernhard Feller, Landwirtschaftskammer NRW
Kältestress
Hitzestress
Thermoneutrale Zone
wirksame Umgebungstemperatur
niedrig
hoch
obere kritische Temperatur
untere kritische Temperatur
Wärmeerzeugung
Körperkerntemperatur
Behaglichkeitszone
38,0 – 39,0 °C
Notes: Hier nochmals eine andere Darstellung der Komfortzone
Die Thermoneutrale Zone ist abhängig von:
  Fütterungsniveau, Gewicht
  Haltungsfaktoren (z.B. Stallboden trocken/feucht)
  Anzahl Tiere in einer Gruppe
  Zielsetzung (z.B. optimale Zunahmen / Futterverwertung)
  Windgeschwindigkeit (”Chill Effect“)
  relative Luftfeuchte: Abhängigkeit des Wärmeinhaltes von der relativen Luftfeuchtigkeit (%) und der Temperatur. Je höher die rel. Luftfeuchtigkeit, desto schneller geraten die Tiere in einen Hitzestress mit ansteigenden Temperaturen.
Beispiel: Ein Stallklima mit einer rel. Luftfeuchtigkeit von gut 60% und einer Temperatur von etwa 25° bietet den Tieren noch Komfortbedingungen, wohingegen die gleiche Temperatur mit einer rel. Luftfeuchtigkeit von 80% bereits Hitzestress bedeutet und diese Belastungsgrenze nicht überschritten werden sollte.
 Entsprechend hat dies Einfluss auch auf die untere bzw. obere kritische Temperatur

## Slide 7: Erkennen von Hitzestress bei Schweinen:
Erhöhte Atemfrequenz (bis hin zum Hecheln)
Verminderte Futteraufnahme
Erhöhte Wasseraufnahme
Weites Auseinanderliegen, Bauchlage (Liegekühler)
Aufsuchen von v.a. nasse Stellen (um Wassertröge, Kotbereiche)
Notes: Textquelle: Vortrag M. Mohring (LSZ), 19.11.19 Technische Möglichkeiten zur Reduzierung von Hitzestress bei Schweinen
Allgemein ist Hitzestress bei Schweinen ist nicht so leicht erkennbar.
Ab 22°C erhöhte Atemfrequenz (je nach Alter/LG)
Ab 25°C verminderte Futteraufnahme – mit jedem Grad mehr Temperatur nehmen die Masttiere etwa 100 g weniger Futter
Beim Auftreten einzelner genannter Faktoren, z.B. auch nur bei wenigen Tieren  prüfen, ob nicht andere Ursachen als Hitzestress vorliegen!

## Slide 8
Zu welchen Folgen kann Hitzestress bei Schweinen führen?
pixabay
Notes: https://pixabay.com/de/photos/frage-fragezeichen-hilfe-antwort-2309040/ (30.09.21)
Lösung s. folgende Folie

## Slide 9: Folgen von Hitzestress:
Anstieg der Körpertemperatur, Kreislaufprobleme bis zum Tod
Erhöhte Rektaltemperatur
Einbruch der Milchleistung, reduzierte Spermaqualität
Geringere Zunahmen
Erhöhte Krankheitsanfälligkeit
Notes: Textquelle: Vortrag M. Mohring (LSZ), 19.11.19 Technische Möglichkeiten zur Reduzierung von Hitzestress bei Schweinen
Reduzierte Spermaqualität bei Ebern ab 27°C, verringerte Decklust
Einbruch der Milchleistung bedeutet daher geringere Ferkelgewichte, geringere Gewichtszunahmen bei den Ferkeln
Sauen rauschen nach dem Decken um, da die befruchtete Eizelle nicht schlechter einnisten kann

## Slide 10: Kühlmöglichkeiten der Tiere:
Schweine besitzen keine Schweißdrüsen, daher Kühlung durch:
  Hecheln
  Wärmeabgabe über (Stall-)Oberflächen
  Suhlen
Schweinesuhle, pixabay
Notes: Bildquelle: https://pixabay.com/de/photos/schwein-hausschwein-bauernhof-800409/ (30.09.21)
Hecheln: Entlangstreichen der Luft an den Schleimhäuten der oberen Atemwege und der Zunge verdunstet mehr Feuchtigkeit. Durch den Übergang des flüssigen Wassers in den gasförmigen Aggregatszustand wird der Umgebung Wärme entzogen und an die Luft abgegeben. Die so entstehende Verdunstungskälte senkt die Temperatur der Schleimhäute und der angrenzenden Gewebe. Das Blut in den Kapillaren wird gekühlt, so wird auch die Bluttemperatur in den zum Gehirn führenden Blutgefäßen gesenkt.[1] Für viele Säugetiere, zum Beispiel bei Hunden, ist das Hecheln ein wichtiger Bestandteil der Thermoregulation und ein Ersatz für das Schwitzen, das bei ihnen aufgrund der geringen Anzahl von Schweißdrüsen nur eingeschränkt möglich ist. Beim Hund wird bei steigenden Temperaturen an der Nasenmuschel mehr Flüssigkeit zur Verdunstung abgegeben.[2][3] Das Hecheln hat den physiologischen Vorteil, dass dabei anders als beim Schwitzen keine Elektrolyte abgegeben werden (Wikipedia)
Etwa 90% der Wärmeabgabe erfolgt über die Atmung!!
Die Kühlung über Hecheln ist abhängig von Luftfeuchtigkeit - problematisch bei > 80% rel. Luftfeuchte, da die Feuchtigkeit der Atemluft nicht mehr von der Umgebungsluft aufgenommen werden kann.

## Slide 11
Welche Kühlmöglichkeiten kennen Sie?
pixabay
Notes: https://pixabay.com/de/photos/frage-fragezeichen-hilfe-antwort-2309040/ (30.09.21)
Möglichkeiten können anhand eines Tafelbildes in Form der folgenden Folie mit den Studierenden erarbeitet werden.

## Slide 12
LSZ Boxberg
Notes: Textquelle: Vortrag M. Mohring (LSZ), 19.11.19 Technische Möglichkeiten zur Reduzierung von Hitzestress bei Schweinen

## Slide 13: Arbeitsauftrag – Aufgabe 1
Es gibt verschiedene stallbauliche Maßnahmen, mit denen die Hitze im Schweinestall reduziert werden kann.
Vergleichen Sie die folgenden Kühlungsmöglichkeiten:
Unterflurzuluft
Hochdruckbefeuchtung
Niederdruckbefeuchtung
Kühlpads / Kühltürme
Notes: Die Aufgabe kann als Gruppenarbeit oder als Studierenden-Lehrer-Gespräch bearbeitet werden.
Alternative Aufgabenstellung: Jeder Gruppe kann eine der Techniken erarbeiten, ggf. mit Internetrecherche, Fachbüchern usw. Die Ergebnisse werden dann jeweils von den Gruppen der Klasse vorgestellt.
Lösungsfolien s. nachfolgend

## Slide 14: Arbeitsauftrag – Aufgabe 1
Die folgende Tabelle kann als Hilfestellung dienen:
 | Unterflurzuluft | Hochdruck-befeuchtung | Niederdruck-befeuchtung | Kühlpads / Kühltürme
Effizienz |  |  |  | 
Wartung |  |  |  | 
Nachrüstung |  |  |  | 
Kosten |  |  |  | 
Sonstiges |  |  |  | 

## Slide 15: Kühlung in geschlossenen Ställen - Beispiele:
  Zuluftkühlung: Kühlpads oder Kühltürme:
  Vorteil: Gute Kühleffekte
  Nachrüstbar
  Nachteil: Energie-/Reinigungsaufwand
  Rel. Luftfeuchte im Auge behalten
LSZ Boxberg, Kühlpad
Notes: Bei Versuchen der LSZ Boxberg konnten die Temperaturen im Stallabteil mit Kühlpads um bis zu 7°C unter die Außentemperatur gesenkt werden
Kühlpad: Luft wird über eine Wand mit Kühlrippen, über die permanent Wasser läuft, in den Stall geleitet. Bei diesem Durchgang kühlt sich die Zuluft durch die Verdunstung des Wassers (Verdunstungskälte) ab.
Kühlturm: Luft wird über Ziegelwand nach innen transportiert – diese wird ebenfalls durch durchlaufendes Wasser gekühlt.

## Slide 16: Kühlung in geschlossenen Ställen:
  Zuluftkühlung: Unterflurzuluft / Gebäudewärmetauscher:
  Vorteil: Keine Wartung notwendig
  Gute Kühleffekte durch die Abkühlung der Außenluft beim Durchströmen durch die Betonkanäle
  Kombinierbar mit anderen Kühlsystemen
  Nachteil: Nicht nachrüstbar – kostspieliger
  Kommt bei großer Hitze bzw. Kälte an seine Grenzen
Unterflurzuluftkühlung, LSZ Boxberg
Notes: Bei Versuchen der LSZ Boxberg waren die Temperaturen im Stallabteil mit Unterflurzuluft bei hohen Außentemperaturen um 5,4°C niedriger als außen – im Vergleichsabteil ohne Kühlung war es nur 2°C kühler
Kombinierbar mit anderen Kühlsystemen (Hoch- oder Niederdruckbefeuchtung, Bewässerung der Unterflurkanäle)
Durch die geringere Tiefe im Vergleich zu Erdwärmetauscher kommt das System bei hohen bzw. sehr niedrigen Temperaturen an seine Grenzen

## Slide 17: Unterflur: Zuluftkühlung - Sprühkühlung
Zuluftkühlung – Sprühkühlung, LSZ Boxberg,
Notes: Bei Versuchen der LSZ Boxberg waren die Temperaturen im Stallabteil mit Unterflurzuluft bei hohen Außentemperaturen um 5,4°C niedriger als außen – im Vergleichsabteil ohne Kühlung war es nur 2°C kühler
Kombinierbar mit anderen Kühlsystemen (Hoch- oder Niederdruckbefeuchtung, Bewässerung der Unterflurkanäle)
Durch die geringere Tiefe im Vergleich zu Erdwärmetauscher kommt das System bei hohen bzw. sehr niedrigen Temperaturen an seine Grenzen

## Slide 18: Unterflur - Futterganglüftung
Abbildungen: Bernhard Feller, Landwirtschaftskammer NRW
Notes: Bei Versuchen der LSZ Boxberg waren die Temperaturen im Stallabteil mit Unterflurzuluft bei hohen Außentemperaturen um 5,4°C niedriger als außen – im Vergleichsabteil ohne Kühlung war es nur 2°C kühler
Kombinierbar mit anderen Kühlsystemen (Hoch- oder Niederdruckbefeuchtung, Bewässerung der Unterflurkanäle)
Durch die geringere Tiefe im Vergleich zu Erdwärmetauscher kommt das System bei hohen bzw. sehr niedrigen Temperaturen an seine Grenzen

## Slide 19: Verschiedene Zuluftsysteme im Schweinestall
Alle Abbildungen: Landwirtschaftskammer NRW
Notes: Hier wird Zuluft in das Stallabteil geführt

## Slide 20: Luftgeschwindigkeit
Keine Zugluft, wenn die Raumtemperatur deutlich geringer als die Körpertemperatur ist!
Faustregel:
Temperaturunterschied > 5 K max.: Luftgeschwindigkeit im Tierbereich beachten!
Nur bei höheren Temperaturen (> 30°C) kann die Luftgeschwindigkeit im Tierbereich erhöht werden, um dadurch zusätzliche Kühleffekte zu nutzen.
Bernhard Feller, Landwirtschaftskammer NRW

## Slide 21: Chill-Effekt
DLG Merkblatt 336, R. Barnwell, Pittsburg 2002
Notes: Grafikquelle: DLG-Merkblatt 336, aus R. Barnwell, Pittsburg, Texas, 2002
Chill- oder Windchill-Effekt beschreibt den Unterschied zwischen gemessener Lufttemperatur und der gefühlten Temperatur in Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit. Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Windchill

## Slide 22: Chill-Effekt – Kühlung durch Luftzufuhr
Bernhard Feller, Landwirtschaftskammer NRW
Notes: Hier wird Zuluft in das Stallabteil geführt

## Slide 23: Kühlung in geschlossenen Ställen:
  Luftkühlung im Abteil: Hochdruckbefeuchtung (im Vorraum oder in den Stallabteilen):
  Vorteil: Nachrüstbar
  Im Vergleich zu Wärmetauschern kostengünstig
  Gute Kühleffekte (Temperaturabsenkung bis 8°C)
  Feine Vernebelung des Wassers
  Niedriger Energiebedarf für Hochdruckpumpe (0,4 – 3,5 kW)
  Nachteil: Wartungsbedürftig
  Kritisch bei hoher Luftfeuchtigkeit
Notes: Gute Kühleffekte: Bei Versuchen der LSZ Boxberg konnten die Temperaturen im Stallabteil mit Hochdruckbefeuchtung um 3°C unter die Außentemperatur gesenkt werden
  feine Vernebelung des Wassers (ca. 70 bar)  verdunstet, bevor es bei den Tieren bzw. auf dem Boden ankommt  trockener Stallboden
  Anlagen sind i.d.R. automatisiert  automatisches An-/Ausschalten
Niedriger Energieverbrauch dadurch, dass nur Druck und kein Wasser benötigt wird im Gegensatz zum Hochdruckreiniger.
Pumpe, Filter und Befeuchtungscomputer sind Bestandteil der Anlage.
Auf Wasserqualität achten (z.B. Kalkgehalt)

## Slide 24: Kühlung in geschlossenen Ställen:
  Niederdruckbefeuchtung:
  Vorteil: Kostengünstiger als Hochdruckbefeuchtung in der Anschaffung Einfach nachrüstbar
  Geringerer Wartungsaufwand
  Teilweise Einweichanlagen nutzbar
  Kombidüsen ermöglichen Einsatz für Mikrosuhle
  Technische Automatisierung möglich zum An-/Ausschalten
Notes: Größeres gesundheitliches Risiko durch größere Tröpfchen  Erkältungen bei den Tieren – wichtig: Feuchtigkeitsregler!
Auf Wasserqualität achten (z.B. Kalkgehalt)

## Slide 25: Kühlung in geschlossenen Ställen:
  Niederdruckbefeuchtung:
  Nachteil: Rel. Luftfeuchte im Auge behalten
  Geringere Kühlleistung (durch größere Tröpfchen)
  Höheres Risiko für Erkältungen bei den Tieren
Notes: Niederdruckanlagen sind viel seltener wartungsbedürftig als die Hochdruckbefeuchtung, da hier i.d.R. keine Filter verwendet werden und auch die Düsen nicht so fein und verstopfungsanfällig sind.
Mikrosuhle in abgegrenztem Stallbereich, in der permanent Wasser tropft und so den Boden feucht hält. Dies verhindert, dass die Tiere die Tränken zum Verspritzen des Wassers nutzen und diese so für andere Tiere belegen.

## Slide 26: Vergleich verschiedener Kühlmöglichkeiten:
Quelle: Joachim Threm (Universität Hohenheim) und Dr. Wilhelm Pflanz (LSZ Boxberg), 2013.
Notes: Bildquelle: file:///C:/Users/sabine.sommer/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/LSZ_Kühlung%20Stallklima%20(1).pdf:
Vergleichende Untersuchungen zur Zuluftführung in Schweineställen im Hinblick auf Energieeffizienz, Emissionsgeschehen, Tierwohlbefinden und Wirtschaftlichkeit Artikelserie Teil 2: Einfluss der Kühlung auf das Stallklima Joachim Threm (Universität Hohenheim) und Dr. Wilhelm Pflanz (LSZ Boxberg)
HDB = Hochdruckbefeuchtung
Die Versuche mit verschiedenen Kühlungs-/Lüftungsmethoden wurden in den konventionellen Stallungen vom LSZ Boxberg am 19.08.12 durchgeführt (Außentemperaturschwankung von 18°C innerhalb 12 h, Kühlung bis in die Abteile). Herr Pertagnol war der wissenschaftliche Mitarbeiter. Maximale Außentemperatur an diesem Tag 37°C.
Die Ergebnisse der verschiedenen Kühlungsvarianten auf das Stallklima zeigten bei allen untersuchten Verfahren einen positiven Effekt. Allein schon eine sehr gute Gebäudedämmung verhindert eine übermäßige Erhöhung der Temperatur im Tierbereich.
Als relativ vorzüglich können mit Hilfe der Bestimmung des temperature humidity heat stress index (THI) die Unterflurzuluft sowie das Kühlpad eingeordnet werden. Unter der Prämisse, dass an sehr schwülen Tagen die Kühlleistung mit dem Kühlpad geringer ist, kann die Unterflurzuluft doch als funktionalstes System bewertet werden. Bei der HDB ist das Erreichen des kritischen Wertes von > 80% rel. Luftfeuchte zu beachten. Der kritische THI-Wert liegt bei Schweinen bei ca. 85, bei dem die Abgabe von Wärme über die Atmung kaum noch möglich ist und starker Hitzestress auftritt mit gesundheitlichen Folgen.
Dabei sind in einem weiteren Schritt der Einsatz von Energie und Wasser in den verschiedenen Kühlungsvarianten zu betrachten.

## Slide 27: Kühlung in geschlossenen Ställen:
Erdwärmetauscher:
  Vorteil: Sehr guter Wirkungsgrad
  Kühlung und Beheizung möglich
  Mit anderen Kühlsystemen kombinierbar
  Guter Ausgleich von Temperaturschwankungen in Übergangszeiten
  Nachteil: Schwer nachrüstbar
  Technisch ziemlich aufwändig
  Hohe Bau- und Anschaffungskosten
  Energiebedarf zum Druckabfallausgleich
konzept-team.com
Notes: Bildquelle: konzept-team.com: https://www.stallklima.de/produktbilder/pdf1249485161.pdf
Anschaffung scheitert zu 90% an den Anschaffungskosten – 350er Zuchtsauenstall oder 1000er Maststall zwischen: 35 000 – und 50 000€
Hinweis: Die Länge des Kühlrohres ist in der Grafik mit mind. 20 Metern angegeben. Diese Aussage kann so nicht stehen bleiben: es kommt auf den Durchmesser an. Bei den üblicherweise verwendeten Drainagerippenrohren mit einer Nennweite von 200 mm ist nach ca. 11 – 12 Metern Schluß mit wärmetauschen. Da gibt es entsprechende Untersuchungen des KTBL. Arbeiten von Schmidt und Leyst u.a. (Bernhard Feller, LWK NRW)

## Slide 28: Kostenvergleich am Beispiel eines 1000er Maststalles bzw. 350er Sauenanlage:
Werte aus: Stallklimagestaltung, primus, www.stallklima.de
Kühlsystem | Etwaige Kosten | Bemerkungen
Hochdruckvernebelung | 4 500 – 6 000 € | 
Niederdruckbefeuchtung | Rund 2 500 € | 
Gebäudewärmetauscher / Unterflurzuluft | 15 – 25 000 € | Je nach Gebäudeform
Erdwärmetauscher | 35 – 50 000 € | Je nach Gebäudeform
Notes: Textquelle zu den Kosten: https://www.stallklima.de/produktbilder/pdf1249485161.pdf

## Slide 29: Kühlung in geschlossenen und offenen Ställen:
  Kühlen der Tiere selbst: Bodenkühlung
  Vorteil: Auch zur Beheizung verwendbar
  Kombinierbar mit anderen Kühlsystemen
  Fußbodenheizung im Winter  Reduzierte Abteiltemperatur möglich
  Kühle Liegeflächen – gute Wärmeabgabe möglich
  Auch in Offenställen einsetzbar
  Nachteil: Eher geringe Kühlleistung verbunden mit hohem Aufwand
Notes: Einhaltung der Funktionsbereiche: durch die kühlen Liegeflächen suchen die Tiere nicht die feuchteren Kotflächen zur Abkühlung auf
Fußbodenheizung im Winter  Reduzierte Abteiltemperatur möglich: durch die Fußbodenheizung kommt die Wärme direkt dort an, wo die Tiere liegen und sie benötigen. Dadurch kann die aufwändige und energieintensive Beheizung der Raumluft reduziert werden.

## Slide 30: Bodenheizung und -kühlung
Bodenheizung/-kühlung, LSZ Boxberg

## Slide 31: Kühlung in freibelüfteten Ställen:
Offenställe:
  Vorteil: Geringer Energieaufwand
  Wärmeregulierung durch Luftaustausch außen - innen
  Mit anderen Kühlsystemen kombinierbar
  Nachteil: Schwer nachrüstbar  i.d.R. Neubau
Pigport 3, www.offenstall.com
Notes: Bildadresse: http://offenstall.com/wp-content/uploads/2020/06/20160527083640bearbeitet-840x500.jpg
Ergänzung zum Foto: Hierbei handelt es sich um einen Pigport 3, eine Weiterentwicklung des von Rudi Wiedmann entwickeltem Stallkonzeptes in der Version 3.
In neueren Pigportversionen wird unter anderem die hier zu sehende ca. 80 cm hohe Mauer durch eine deutlich niedrigere Mauer mit einem Rohrgitter darüber ersetzt.
Dadurch können die Schweine deutlich besser in die Landschaft schauen und erleben noch intensiver den offenen Stall.

## Slide 32: Fazit Lüftungs-/Kühlsysteme:
Kühlung individuell an die örtlichen Gegebenheiten anpassen
Unterschiedliche Wartung und Kosten
Manche Systeme für Kühlung und Heizung einsetzbar

## Slide 33: Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Stalltemperaturen:
Dachdämmung / Photovoltaikanlagen
Berieselung von Dachflächen
Dach-/Wandbegrünungen, Wanddämmung
Großer Dachüberstand
Beschattung der Fensterflächen und Ausläufe
Beschattete Fenster, LSZ Boxberg
Notes: Fensterbeschattung z.B. auch durch Milchglas oder bestimmte Folien möglich

## Slide 34: Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Stalltemperaturen: Auslaufbeschattung
Beschatteter Auslauf, LSZ Boxberg
Notes: Dort wo es möglich ist, sollte an eine (zusätzliche) Beschattung des Auslaufes gedacht werden. Hier können z. B. Windschutznetze helfen, die direkte Sonneneinstrahlung abzumildern
Beschattung auch von Ausläufen durch Sonnensegel, Bäume, Dachüberstände

## Slide 35: Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Stalltemperaturen: Beschattung der Fenster
Hecken / Sträucher / Bäume, Dachüberstand, Jalousien, etc.
Lichteinfall bleibt gewährleistet, aber Einstrahlung in den Tierbereich wird vermieden
Bernhard Feller, Landwirtschaftskammer NRW
Notes: Fensterbeschattung z.B. auch durch Milchglas oder bestimmte Folien möglich
Beschattung auch von Ausläufen durch Sonnensegel, Bäume, Dachüberstände

## Slide 36: Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Stalltemperaturen:
Natürliche Beschattung der Ställe z.B. durch Baumpflanzungen
Zuluftführung von beschatteter Seite (Nordseite)
Suhle/Mikrosuhle im Abteil
Rudolf Wiedmann, Mikrosuhle
Notes: Bildquelle von Rudolf Wiedmann aus: https://www.praxis-agrar.de/tier/schweine/hitzestress-bei-schweinen/
Dort wo es möglich ist, sollte an eine (zusätzliche) Beschattung des Auslaufes gedacht werden. Hier können z. B. Windschutznetze helfen, die direkte Sonneneinstrahlung abzumildern
Besonders wichtig für die Schweine sind kühle Liegeflächen, damit sie die Körperwärme an diese abgeben können; d.h. diese Flächen nur noch wenig bis gar nicht mehr einstreuen
Wo vorhanden, werden Suhlen aktuell sicherlich dankend angenommen. Sind keine Suhlen oder auch Einweichanlagen etc. im Auslauf vorhanden, kann eine Sprinkleranlage oder der Wasserschlauch für Abkühlung sorgen
Die Stallinnenbereiche können z. B. durch eine Abdeckung der Fenster vor direkter Sonneneinstrahlung und damit starker Aufheizung geschützt werden. Werden auch im Stall schon Außentemperaturen erreicht, kann noch durch ein Plus an Luftbewegung die Situation abgemildert werden (Lüfter, Ventilatoren, Fenster)
Quelle: Ulrike Westenhorst, Ökoteam Landwirtschaftskammer NRW, Info-Schweine – SID – Nr. 29 vom 24.07.2019

## Slide 37: Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Stalltemperaturen: Natürliche Beschattung
Bernhard Feller, Landwirtschaftskammer NRW
Notes: Bildquelle von Rudolf Wiedmann aus: https://www.praxis-agrar.de/tier/schweine/hitzestress-bei-schweinen/
3-4 m hohe Büsche haben i.d.R. eine höhere Beschattungswirkung als Bäume, um die Sonneneinstrahlung auf die Stallwände zu reduzieren.

## Slide 38: Weitere Maßnahmen zur Reduzierung des Hitzestresses über das Stallmanagement:
Ausreichend Wasserstellen bzw. ausreichender Durchfluss
Hohe Hygiene (Tränken, Futterstationen)
Gabe von Strukturfutter (z.B. (Luzerne-)Heu, Maissilage, Stroh)
Zusätzliche Mineralstoffgaben
Einsatz von Futterzusatzstoffen
Einsatz von hochverdaulichen Futterkomponenten (Weizen besser als Gerste)
Anpassung des Tierbestandes
Notes: Ausreichend Wasserstellen – evtl. zusätzliche Tränke über Futtertröge zu Hitzespitzenzeiten; offene Tränkeschalen unterstützen natürliches Trinkverhalten; Wasserbedarf bei Hitze bis zu 20% höher.
Wasserqualität: chemisch, physikalisch, mikrobiologisch prüfen – auch geschmackliche Veränderungen z.B. durch Eisen und Mangan können Wasseraufnahme reduzieren
Mastschweine trinken bis zu 12 l, laktierende Sauen brauchen bis zu 35 l Wasser am Tag. Eine säugende Sau braucht etwa 15 l Wasser plus 1,5 l pro Ferkel  hohe Durchflussraten von mindestens 2, besser 3-4 Liter pro Minute am Tränkenippel.
Bei steigenden Temperaturen benötigt das Tier zusätzlich Wasser zur Thermoregulation! Eine unzureichende Wasserversorgung unter Hitzestress führt zu starken Milchleistungsabfällen, MMA und schlechten Aufzuchtergebnissen. Versuche zeigen darüber hinaus, dass Sauen von einer kühleren Temperatur des Wassers profitieren. Eine Wassertemperatur von 15°C führte im Vergleich zu 20°C Wassertemperatur zu einer höheren Futter- und Wasseraufnahme, höheren Milchleistungen und höheren Absetzgewichten bei den Ferkeln. Eine einfache Möglichkeit die Wasseraufnahme der Tiere zu überwachen ist die Installation von Wasseruhren. So kann der tägliche Wasserverbrauch direkt abgelesen werden (Hitzestress bei Schweinen, Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR)).
Futterqualität: neben dem Futter an sich müssen auch die Fütterungsanlagen/Tröge sauber gehalten werden, da durch zunehmende Hitze sich auch die Bakterien, Pilze stärker vermehren können  Mykotoxingehalt im Auge behalten. Einmischung von Toxinbinder kann dabei hilfreich sein.
Strukturfutter trägt zur Stabilisierung der Magen-Darm-Gesundheit bei  gesunde Tiere sind stabiler. Auf der anderen Seite wird viel Energie bei der Fermentation der Faserstoffe im Darm freigesetzt  weitere Hitzebelastung
Mineralstoffgaben: Unter Hitzestress steigt der Bedarf vieler Mineralstoffe an. Fällt gleichzeitig die Futteraufnahme ab, drohen Unterversorgung und Mangelerscheinungen. Bei Hitzeperioden sollte der Mineralfutteranteil in der Ration erhöht bzw. je nach deklarierter Einsatzempfehlung an die reelle Futteraufnahme angepasst werden (Hitzestress bei Schweinen, Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR)).
Futterzusatzstoffe: Der Einsatz von Hefen stabilisiert die Darmbarriere und verbessert die Nährstoffaufnahme im Darm. Dies führte in in Versuchen zu einer besseren Milchqualität der Sau und zu höheren Absetzgewichten bei den Ferkeln. Bei Milchleistungsabfall unter Hitzestress können die Ferkel von einer verbesserten Darmgesundheit und –funktion der Sau profitieren.Ebenso können Antioxidantien wie z.B. Vitamin C und E, Glycinate oder Selen die Zellen vor oxidativen Stress schützen und einem Leistungsabfall unter Hitzestressentgegen wirken. Frisst das Schwein nur 70% der errechneten Ration, muss die Konzentration entsprechend um 30% erhöht werden (Hitzestress bei Schweinen, Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR)).
Anpassung des Tierbestandes – je weniger Tiere im Stall, desto geringer ist die Wärmeproduktion insgesamt durch die Tiere.

## Slide 39: Weitere Maßnahmen zur Reduzierung des Hitzestresses über das Stallmanagement:
Notwendige Arbeiten außerhalb der höchsten Hitze durchführen (morgens, abends)
Regelmäßiger Check der Lüftungsanlage, Notstromaggregat, Warnung auf Handy bei Lüftungsausfall
Bei sinkenden Temperaturen (z.B. abends) Lüftung/Kühlung runterfahren
Check, pixabay
Notes: https://pixabay.com/de/illustrations/m%c3%a4nnchen-3d-model-freigestellt-3d-2358240/ (13.10.21)
Unruhe im Stall führt zu weiterem Stress bei den Tieren. So z.B. auch den Transport zum Schlachthaus, Umstallungen … in die kühleren Stunden verlegen.
Der regelmäßige Check bezieht sich z.B. auf die Überprüfung der Ventilatoren auf Schmutzablagerungen (Schutzgitter und Ventilatorschaufeln), Reinigung von Abluftkanälen, Temperaturfühler checken.

## Slide 40
Schweine, pixabay
Notes: https://pixabay.com/de/photos/schweine-niedlich-lustig-schmutzig-4028140/ (13.10.21)

## Slide 41: Impressum
Herausgeber Bodensee-Stiftung, Fritz-Reichle-Ring 4, 78315 Radolfzell
Text Sabine Sommer
Redaktion Michaela Mohring-Lutz (LSZ Boxberg) Bernhard Feller (Landwirtschaftskammer NRW) Sabine Sommer und Andreas Ziermann (Bodensee-Stiftung)
Bilder siehe Quellenangaben an den Bildern und im Notizbereich
Nutzungsrechte/Haftungsausschluss
Die Nutzungsrechte der PPT-, PDF- und Word-Dokumente liegen bei den Projektpartnern im Projekt GeNIAL Bodensee-Stiftung, Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH), Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung und Ländlichen Raum (LEL) sowie Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg (LTZ). Das Nutzen, Kopieren sowie Bearbeiten (auch in Teilen) der Inhalte (Text und Grafik) dieser Dateien für die eigene Unterrichtsplanung ist unter Wahrung der Urheberrechte erlaubt. Quellenangaben sind entsprechend zu übernehmen. Für die von Lehrkräften bearbeiteten Inhalte übernehmen die oben genannten Projektpartner keine Haftung.