## Slide 1: Klimaschutz in der Landwirtschaft

## Slide 2: Klimaschutzplan der Bundesregierung
Ziel: THG-Emissionen bis 2050 insgesamt um 95% zu reduzieren!
Vorjahreschätzung der deutschen Treibhausgas-Emissionen für das
Jahr 2020:
Umweltbundesamt, März 2021
Notes: Quelle: Umweltbundesamt, März 2021
Klimaschutzplan 2050: Klimaschutzpolitische Grundsätze und Ziele der Bundesregierung
Eine Reduzierung der THG-Emissionen um 95% bedeutet für Deutschland Klimaneutralität.
Langfristszenarien für die Transformation des Energiesystems in Deutschland, Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, Fraunhofer ISI – Benjamin Pfluger, Consentec GmbH – Bernd Tersteegen, ifeu – Bernd FrankeMai 2017: Wie sich im Lauf der Analysen in diesem Papier zeigt, aber auch in [Repenning et al. 2015] und [UBA 2014] gefolgert wurde, kann ein gewisser Teil der nichtener-getischen Emissionen de facto nicht vermieden werden. Diese werden im Folgenden als „quasi-unvermeidbare“ Emissionen bezeichnet. Den größten Anteil an diesen haben bestimmte Emissionen aus der Landwirtschaft. Quasi-unvermeidbar heißt dabei nicht, dass zukünftig keine Untersuchungen dazu angestellt werden sollten, wie diese Emissionen so weit wie möglich reduziert werden können, denn diese Untersuchungen können nicht zuletzt auch eine Grundlage für gesellschafts-politische Diskussion sein. Der Ausdruck quasi-unvermeidbar bezieht sich darauf, dass nach heutigem Erkenntnistand nicht davon ausgegangen werden sollte, dass ein großer Teil dieser Emissionen vermieden werden kann und dass dies in den Emissionszielen der anderen Bereiche berücksichtigt werden muss. Dennoch muss betont werden, dass eine rein technische Lösung für eine vollständige Dekarbonisierung ohne Änderung der Lebensgewohnheiten und ohne gesellschaftlichen Einsatz kaum möglich ist, da sie andernfalls mit extrem hohen Kosten verbunden ist.
Im Gegensatz zur Vorjahresschätzung der deutschen THG-Emissionen für 2020 stiegen die THG-Emissionen erneut an, auch in der Landwirtschaft. Um das Reduktionsziel von 95% bis 2050 zu erreichen, muss auch die Landwirtschaft noch erhebliche Anstrengungen machen, um vor allem Methan und Lachgas zu reduzieren.
Nach: ⁠IPCC⁠ (2007): ⁠Klimaänderung⁠ 2007: Treibhausgase sind diejenigen gasförmigen Bestandteile in der ⁠Atmosphäre⁠, sowohl natürlichen wie anthropogenen Ursprungs, welche thermische Infrarotstrahlung absorbieren und wieder ausstrahlen. Diese Eigenschaft verursacht den ⁠Treibhauseffekt⁠. Wasserdampf (H2O), Kohlendioxid (CO2), Lachgas (N2O), Methan (CH4) und Ozon (O3) sind die Haupttreibhausgase in der Erdatmosphäre. Außerdem gibt es eine Vielzahl von ausschließlich vom Menschen produzierten Treibhausgasen in der Atmosphäre, wie die Halogenkohlenwasserstoffe und andere chlor- und bromhaltige Substanzen.

## Slide 3: THG-Emissionen nach Sektoren -Modellrechnung
Ausstoß durch die Landwirtschaft:
Derzeit (2020): 70 Mio. t CO2e
Ziel bis 2030: 56 Mio. t CO2e
Notes: Bildquelle: https://www.solarify.eu/wp-content/uploads/2019/05/THG-Emissionen-nach-Quellbereichen-1980-2035-Grafik-%C2%A9-UBA-Fh-ISI-%C3%96ko-Institut-1.jpg
LULUCF = Land Use, Land Use Change and Forestry (Landnutzung, Landnutzungsänderung und Frostwirtschaft)
GHD= Gewerbe-, Handels und Dienstleistungssektor
https://www.umweltbundesamt.de/daten/land-forstwirtschaft/beitrag-der-landwirtschaft-zu-den-treibhausgas#massnahmen-in-der-landwirtschaft-zur-senkung-der-treibhausgas-emissionen: Das von der Bundesregierung in 2019 verabschiedete und 2021 novellierte Klimaschutzgesetz legt fest, dass die Emissionen der Landwirtschaft (inklusive der Emissionen aus den landwirtschaftlichen mobilen und stationären Verbrennungen) bis 2030 auf 56 Mio. t CO2 Äquivalente reduziert werden müssen.

## Slide 4: Quizfrage: Was sind Treibhausgase (THG)?
a) Gase in der Atmosphäre, die verhindern, dass Sonnenstrahlung die Oberfläche unseres Planeten erreicht, wie Methan und Kohlendioxid
b) Gase in der Atmosphäre, die Strahlung emittieren und absorbieren wie Sauerstoff
c) Gase in der Atmosphäre, die die von der Erde zurückgehende (terrestrische) Strahlung absorbieren wie Kohlendioxid, Methan und Lachgas
Notes: Antwort: c) siehe nächste Folie

## Slide 5: Lösung zur Quizfrage: Was sind Treibhausgase?
Antwort: c) - Diese Treibhausgase lassen das Sonnenlicht die Erdoberfläche erreichen. Diese wird dadurch erwärmt. Die Erdoberfläche gibt dann Energie in Form von langwelliger Infrarotstrahlung zurück, die von Treibhausgasen wie Kohlendioxid (CO2), Methan (MH4) oder Wasserdampf (unter anderem) absorbiert wird. Sauerstoff ist kein Treibhausgas.
Treibhausgaseffekt, Grafik aus „Kleine Gase-große Wirkung“ 2018, David Nelles, Christian Serrer1)

## Slide 6: Treibhausgaswirkung im Vergleich zu CO2:
Methan (CH4) - etwa 25-mal stärker
Lachgas (NH2) – etwa 300-mal stärker
Umweltbundesamt
Notes: https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimaschutz-energiepolitik-in-deutschland/treibhausgas-emissionen/die-treibhausgase:
Zusätzlich ist Methan eine Vorläufersubstanz bei der Bildung von bodennahem Ozon (O3), das Pflanzen schädigt und somit zusätzlich indirekt zum Klimawandel beitragen kann.
Von Kohlenstoffdioxid ist nach 1.000 Jahren davon noch etwa 15 bis 40 Prozent in der ⁠Atmosphäre⁠ übrig.
Lachgas verbleibt lt. Umweltbundesamt im Durchschnitt 121 Jahre in der Atmosphäre
Methan wird innerhalb von 12,4 Jahren abgebaut
…allerdings ist Methan viel klimawirksamer als CO2 – über einen Zeitraum von 100 Jahren richtet die gleiche Menge 28-mal so viel Schaden an. Außerdem führt es durch chemische Reaktionen zur Produktion von Wasserdampf in der Stratosphäre – was den Treibhauseffekt noch verstärkt. In der Atmosphäre reagiert CH4 mit einem OH-Radikal, es entsteht daraus Wasser und über einige Zwischenschritte letztendlich CO2. (Quelle: https://www.quarks.de/umwelt/klimawandel/darum-sollten-wir-ueber-methan-sprechen/ )

## Slide 7
Welche Quellen aus der Landwirtschaft für Lachgas und Methan kennen Sie?
pixabay
Notes: Bildquelle: https://pixabay.com/de/photos/frage-fragezeichen-hilfe-antwort-2309040/, download 20.09.21

## Slide 8: Lösung: Quellen von Methan und Lachgas (s. ff. Folien)
Thünen-Report 77, 2020, Eigene Darstellung
Notes: Methan: Es entsteht durch natürliche (Moore, Wälder) und anthropogene Quellen (Energiewirtschaft, Entsorgung und Land-wirtschaft). Bevorzugte Habitate für methanbildende Bakterien sind die Mägen der Wiederkäuer. Ein Großteil der deutschen Methanemissionen entsteht daher bei der Aufzucht und Haltung von Milch- und Fleischkühen, Schafen und Ziegen. Im Jahr 2018 verursachten diese 77 % der Methanemissionen und 39,4 % aller Treibhausgase aus der Landwirtschaft. Weitere 19 % entweichen bei der Lagerung und Ausbringung von Wirtschaftsdünger (Festmist und Gülle). Der restliche Anteil von 4 % stammt hauptsächlich aus der Vergärung von Energiepflanzen aus Biogasanlagen (Haenel, et al., 2020).

## Slide 9: Lösung: Quellen von Lachgas
Notes: Lachgas: Lachgas wird in erster Linie als Nebenprodukt natürlich ablaufender Prozesse, zum Beispiel im Zuge der bakteriellen Nitrifikation gebildet und in die Atmosphäre freigesetzt.[4][20] Als Nebenprodukt bei von Menschen verursachten Prozessen wird Lachgas nicht nur bei Verbrennungsvorgängen, sondern auch durch intensiv betriebene Landwirtschaft freigesetzt.[21] Für den von Menschen verursachten Lachgasausstoß ist vor allem der zunehmende Einsatz von stickstoffhaltigen Düngemitteln in der Landwirtschaft verantwortlich.[22][23] Verglichen mit der konventionell betriebenen Landwirtschaft entstehen bei der ökologischen Landwirtschaft rund 40 % weniger Lachgas pro Hektar.[24] (Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Distickstoffmonoxid, Stand 14.04.2021)
N-haltige Düngemittel: synthetische Dünger als auch organische Dünger aus tierischen Ausscheidungen
Insgesamt machen die Lachgasemissionen aus landwirtschaftlichen Böden den höchsten Anteil der durch die Landwirtschaft verursachten Treibhausgasemissionen aus. Bei den Methanemissionen spielt v.a. die Tierhaltung /Verdauung mit knapp 40% Anteil an den Treibhausgasen durch die LW eine große Rolle.
Grafik: https://www.umweltbundesamt.de/daten/land-forstwirtschaft/beitrag-der-landwirtschaft-zu-den-treibhausgas#treibhausgas-emissionen-aus-der-landwirtschaft

## Slide 10
Quelle: https://www.duh.de/themen/luftqualitaet/luftverschmutzung-quellen/landwirtschaft/
Notes: Treibhausgase aus der Landwirtschaft sind zudem mitverantwortlich für das Entstehen von Ozon und Feinstaub, das neben der Verstärkung des Treibhauseffektes auch direkte negative Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Ammoniak ist zwar kein Treibhausgas, trägt jedoch ebenfalls zur Verschmutzung der Luft bei.
Quelle: https://www.duh.de/themen/luftqualitaet/luftverschmutzung-quellen/landwirtschaft/

## Slide 11: Arbeitsauftrag - Aufgabe 1 – Studierenden-Lehrer-Gespräch oder Gruppenarbeit
Das BMEL hat in seinem Klimaschutzplan für die Bundesregierung 10 Maßnahmen aufgeführt, um die THG-Emissionen zu reduzieren, um die Klimaschutzziele bis 2030 zu erreichen.
Diskutieren bzw. erarbeiten Sie Maßnahmen, die in den folgenden einzelnen Punkten auf landwirtschaftlichen Betrieben umgesetzt werden können.
Notes: Hinweis zur Bearbeitung der Aufgabe: Die Maßnahmen zu den einzelnen Punkten können auch in Gruppenarbeit erörtert werden, nachdem die verschiedenen Punkte vorgestellt wurden. Mögliche Maßnahmen sind jeweils im Notizenbereich aufgeführt.
Quelle: BMEL– 26.03.21, https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/klimaschutz/klimamassnahmen-klimaschutzprogramm2030.html;jsessionid=7DD6BBB6C73CA943FE3B30C580C21FFA.live842:
Die Abgrenzung dieser Gruppen ist dabei nicht ganz scharf. So ist die Senkung der Stickstoffüberschüsse eine übergreifende Maßnahme, die auch mit der Reduktion von Emissionen aus der Tierhaltung zusammenhängt. Ein verstärkter Anbau mehrjähriger Leguminosen kann sowohl dem Humusaufbau als auch dem Ersatz von Mineraldünger oder von Futtermitteln aus Übersee nutzen.

## Slide 12: 1. Gezielter Einsatz von Düngemitteln
Senkung der Stickstoffüberschüsse einschließlich Minderung der Ammoniakemissionen
Gezielte Verminderung der Lachgasemissionen
Verbesserung der Stickstoffeffizienz
Minderungspotential: zwischen 1,9 bis 7,5 Mio. t CO2-Äquivalente/Jahr
Dünger, pixabay
Quelle: BMEL– 26.03.21
Notes: Bildquelle: Kunstdünger, https://pixabay.com/de/photos/kunstd%c3%bcnger-d%c3%bcnger-wei%c3%9f-kugeln-5201380/, 16.08.21
Textquelle: BMEL– 26.03.21, https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/klimaschutz/klimamassnahmen-klimaschutzprogramm2030.html;jsessionid=7DD6BBB6C73CA943FE3B30C580C21FFA.live842
Gutachten für die Stiftung Klimaneutralität, „Klimaschutz im Agrar- und Ernärhungssystem Deutschlands: Die drei zentralen Handlungsfelder auf dem Weg zur Klimaneutralität“: Bsp:
Senkung der Stickstoffüberschüsse auf 70 kg N/ha bis 2030: Reduzierung von ca. 3,5 Mio t CO2-Äquiv./Jahr, bzw. auf knapp 50 kg N/ha bis 2045 zusätzlich ca. 1,5 Mio t CO2 Äquiv/Jahr.
Reduzierung des synthetischen Mineraldüngers ca. 1 Mio t CO2 Äquiv.
Mögliche Maßnahmen:
Einsatz von organischen Düngern statt energieaufwändig hergestellte synthetische Mineraldünger (aus dem Ausland)
Anbau von Leguminosen als N-Sammler (mind. 10%)
Anbau von Zwischenfrüchten/Gründung zur Nährstoffaufnahme nach der Hauptfrucht (Verhinderung von Nährstoffauswaschung -> Einsparung von Dünger) – wenn die Flächen mind. 12 Wochen (zw. April und Januar) brach liegen
Agroforst – reduziert ebenfalls das Risiko der Nährstoffauswaschung
Durchführung von Bodenproben – gezielte Düngung nach Nährstoffbedarf
Humusbilanz alle 6 Jahre – Humusbilanz darf nie negativ sein!
Platzierte Unterfußdüngung, Depotdüngung
Schnelle Einarbeitung von organischen Düngern auf Ackerland (innerhalb 1h – verpflichtend ab 2025 lt. DüVO)
Bodennahe Ausbringung von Wirtschaftsdüngern
Precision farming
Die EU Kommission stellt mit der Farm to fork Strategie in Aussicht, bis zum Jahr 2030 Nährstoffverluste um mindestens 50 % und den Düngemitteleinsatz um mindestens 20 % zu verringern.

## Slide 13: 2. Vergärung von Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunft und landwirtschaftlicher Reststoffe
Minderungspotenzial: zwischen 2,0 bis 2,4 Mio. t CO2-Äquivalenten/Jahr
Biogasanlage, pixabay
Quelle: BMEL– 26.03.21
Notes: Bildquelle: Biogasanlage, https://pixabay.com/de/photos/biogas-geb%c3%a4ude-installationen-462508/, 17.08.21
Textquelle: BMEL– 26.03.21, https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/klimaschutz/klimamassnahmen-klimaschutzprogramm2030.html;jsessionid=7DD6BBB6C73CA943FE3B30C580C21FFA.live842
Mögliche Maßnahmen:
Abdeckung von Güllebehältern (mindestens eine Folienabdeckung)
Ansäuerung der Gülle – im Stall, Lager oder bei der Ausbringung (Reduzierung von Ammoniak als Vorstufe von bodennahem Ozon)
Schnelle Trennung von Harn und Kot (Reduzierung von Ammoniak)

## Slide 14: 3. Ausbau des Ökolandbaus
Minderungspotential: zwischen 1,9 bis 7,5 Mio. t CO2-Äquivalente/Jahr
Erbse, pixabay
Quelle: BMEL– 26.03.21
Notes: Bildquelle: Erbse, https://pixabay.com/de/photos/erbse-erbsenbl%c3%bcte-wei%c3%9f-bl%c3%bcte-5215863/, 17.08.21
Textquelle: BMEL– 26.03.21, https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/klimaschutz/klimamassnahmen-klimaschutzprogramm2030.html;jsessionid=7DD6BBB6C73CA943FE3B30C580C21FFA.live842
Mögliche Maßnahmen – v.a.:
Verzicht auf Mineraldüngern
Anbau von Leguminosen / (mehrjähriges) Kleegras
Einsatz von organischen Düngern – Förderung des Humusaufbaus
Vielseitige Fruchtfolge – Förderung des Humusaufbaus
Max 2 GV/ha – verhindert betriebliche Nährstoffüberschüsse – keine flächenunabhängige Tierhaltung erlaubt

## Slide 15: 4. Verringerung der THG`s in der Tierhaltung
Minderungspotenzial: zwischen 0,3 und 1,0 Mio. t CO2-Äquivalente/Jahr
Rinder, pixabay
Quelle: BMEL– 26.03.21
Notes: Bildquelle: Rinder, https://pixabay.com/de/photos/kuh-das-vieh-tier-s%c3%a4ugetier-rinder-3890512/, 17.08.21
Textquelle: BMEL– 26.03.21, https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/klimaschutz/klimamassnahmen-klimaschutzprogramm2030.html;jsessionid=7DD6BBB6C73CA943FE3B30C580C21FFA.live842
Mögliche Maßnahmen:
Weide – Trennung von Kot und Harn, letzteres dringt sofort in den Boden ein. Effiziente Maßnahme bei mind. 120 Weidetagen, 6 h / Tag
Schnelles Abführen von Gülle und Kot aus dem Stall – Abdeckung des Wirtschaftsdüngerlagers
Erhöhung der Lebtagleistung - Verlängerung der Nutzungsdauer der Tiere (Inanspruchnahme von Beratung, Dokumentation der Nutzungsdauer)  Verbesserung der Herdengesundheit, Erhöhung der Anzahl an Laktationen, früheres Erstkalbealter, Verlängerung der Laktation oder der Zwischenkalbezeiten)
Haltung von Zweinutzungsrindern
Anpassung/Optimierung der Fütterung an den Lebens-/Produktionsabschnitt der Tiere (z.B. Phasenfütterung bei Schweinen, Verzicht/Reduktion auf/von Importfuttermitteln, hohe Grundfuttereffizienz bei Wiederkäuern, Erhöhung der Grundfutterqualität)
Verringerung des (importierten) Kraftfuttereinsatzes – hin zur höheren Grundfuttereffizienz
Verringerung des Tierbestandes z.B. durch flächengebundene Tierhaltung, max. 2 GV/ha
Futtermittelzusätze z.B. Hefen zur Unterstützung der Verdauungsbakterien
…
https://www.landklib.de/images/landklib/landklib_download/Landklib_ErgThemen_RegionalerKlimawandel/Download_Treibhausgase_Energieeffizienz/09__Treibhausgase_Pflanzenbau_Tierhaltung_web.pdf:
Als grobe Reihenfolge für den Beitrag (mit abnehmender Klimaschutzwirkung) unterschiedlicher Haltungssysteme zum Klimaschutz kann Folgendes angenommen werden: Weidehaltung (mit tragfähiger Anzahl an Vieheinheiten) > Stallhaltung mit lokalem Futterbau > Stallhaltung mit hohem Anteil von importiertem Kraftfutter.
Für die CO2 -Bilanz des Futters gilt: Dauergrünland > Ackerfuttergras > Maissilage > importiertes Kraftfutter

## Slide 16: 5. Erhöhung der Energieeffizienz – regenerative Energien
Minderungspotenzial: zwischen 0,9 bis 1,5 Mio. t CO2-Äquivalente/Jahr
Traktor, pixabay
Quelle: BMEL– 26.03.21
Notes: Bildquelle: Traktor, https://pixabay.com/de/photos/traktor-landwirtschaft-bauernhof-1815232/, 17.08.21
Textquelle: BMEL– 26.03.21, https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/klimaschutz/klimamassnahmen-klimaschutzprogramm2030.html;jsessionid=7DD6BBB6C73CA943FE3B30C580C21FFA.live842
Der Einsatz von Energie in Landwirtschaft und Gartenbau z.B. zur Beheizung von Gewächshäusern, in Ställen oder durch den Einsatz von Traktoren soll effizienter, sparsamer eingesetzt werden.
Mögliche Maßnahmen:
Durchführung einer Eigenanalyse zum Energiebedarf – wo wird wieviel Energie benötigt, wo sind Einsparpotentiale -> Inanspruchnahme von Energieberatung
Eigene Produktion von regenerativer Energie für den Eigenbedarf (und ggf. darüber hinaus) z.B. Solaranlage auf Ställen, Scheunen
Förderung der passiven Stallkühlung z.B. durch Öffnung des Stalls
Nutzung von kleinen, leichten Traktoren für Pflegearbeiten
Nutzung von Agroforst-Holzschnitzeln für Holzheizung, die z.B. auch zur Trocknung von Heu genutzt werden kann
Verwendung von regionalem Holz zum Stallbau
Nutzung der Abwärme bei Biogasanlagen z.B. für die Trocknung von Getreide
…

## Slide 17: 6. Humuserhalt und –aufbau im Ackerbau
Minderungspotenzial: zwischen 1,0 bis 3,0 Mio. t CO2-Äquivalente/Jahr
2) Agroforst, DeFAF, Rico Hübner
Quelle: BMEL– 26.03.21
Notes: Bildquelle: Agroforst, Rico Hübner, DeFAF
Textquelle: BMEL– 26.03.21, https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/klimaschutz/klimamassnahmen-klimaschutzprogramm2030.html;jsessionid=7DD6BBB6C73CA943FE3B30C580C21FFA.live842
Mögliche Maßnahmen:
Agroforst
Organische Düngung versus mineralisch synthetische Düngung
Vielseitige Fruchtfolge
Anbau von Feldfutter (auch durch Ackerbaubetriebe; Aufwuchs dann für Luzernepellets, Mulchmaterial, Futter-Mist-Kooperation mit tierhaltendem Betrieb…)
Reduzierte Bodenbearbeitung
Ganzjährige Bodenbedeckung (Untersaaten, Zwischenfruchtanbau, Zweitfrucht, Mulchbedeckung)
…

## Slide 18: 7. Erhalt von Dauergrünland
Kein zusätzliches Minderungspotenzial – Verzicht von Umbruch verhindert jedoch die Freisetzung von THG-Emissionen
Grünland, Bodensee-Stiftung
Quelle: BMEL– 26.03.21
Notes: Textquelle: BMEL– 26.03.21, https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/klimaschutz/klimamassnahmen-klimaschutzprogramm2030.html;jsessionid=7DD6BBB6C73CA943FE3B30C580C21FFA.live842
Mögliche Maßnahmen:
Wertschätzung erhöhen durch GL- bzw. Weideförderung
Verzicht auf Umbruch
…

## Slide 19: 8. Schutz von Moorböden einschließlich Reduzierung der Torfverwendung in Kultursubstraten
Minderungspotenzial: zwischen 3,0 bis 8,5 Mio. t CO2-Äquivalente jährlich.
Moor, pixabay
Quelle: BMEL– 26.03.21
Notes: Bildquelle: Moor, https://pixabay.com/de/photos/natur-landschaft-moor-hohes-venn-4356963/, 17.08.21
Textquelle: BMEL– 26.03.21, https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/klimaschutz/klimamassnahmen-klimaschutzprogramm2030.html;jsessionid=7DD6BBB6C73CA943FE3B30C580C21FFA.live842 (auch unten stehender Text):
„Die Bundesregierung hat sich auf eine Minderungsgröße von 5 Mio. t CO2-Äquivalente bis 2030 festgelegt.
Treibhausgasemissionen können auch aus entwässerten Moorböden resultieren, auf denen Landwirtschaft betrieben wird. Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit und mit den Ländern wird an einer Bund-Länder-Zielvereinbarung gearbeitet. Da mit der Vernässung von Moorböden erhebliche Nutzungseinschränkungen und somit Eingriffe in Eigentumsrechte verbunden sind, geht dies nur auf freiwilliger Basis. Entsprechend sind finanzielle Anreize für flächenwirksame Wiedervernässungen von Moorböden in erheblichem Umfang vorgesehen. Diese Maßnahme schließt auch die Reduzierung der Torfverwendung in Kultursubstraten mit ein. Ziel: innerhalb von einem Jahrzehnt weitgehend auf Torf im Gartenbau zu verzichten.“
https://doczz.net/doc/5715372/aktionsprogramm-nachhaltige-landwirtschaft-in-mecklenburg: Der Weltklimarat gibt im genannten Bericht (ICCP, 2013) z.B. für einen Acker auf Moor in den gemäßigten Breiten (z.B. in Deutschland) einen Emissionswert von 29 Tonnen CO2 pro Hektar und Jahr an. Dies bedeutet, dass ein solcher Hektar Acker pro Jahr die gleiche Menge CO2 ausstößt wie eine Fahrt von 145.000 km mit einem MittelklassePKW (3,5 Mal um die Welt…). Eine Grünlandnutzung bei Grundwasserständen zwischen –40cm und –80cm unter Mooroberfläche, wie sie in Mecklenburg-Vorpommern weit verbreitet ist, ist mit einer jährlichen Freisetzung von 15 bis >40 Tonnen CO2 pro Hektar zu rechnen. Eine Düngung mit Stickstoff verschärft das Problem, da dadurch zusätzliche Lachgas-Emissionen ausgelöst werden
Mögliche Maßnahmen:
Anbau von Paludikulturen (Dämmstoffe, Biogassubstrat)
Haltung von Wasserbüffeln
Reduzierte Bodenbearbeitung
Verzicht auf Entwässerung
Umwandlung von Acker- in Grünlandflächen

## Slide 20: Ergänzend:
Erhalt und nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder und Holzverwendung
Potenzial: Wald, nachhaltige Forstwirtschaft und die damit verbundene Holznutzung haben im Jahr 2014 rund 127 Millionen Tonnen Kohlendioxid gebunden bzw. durch Substitutionseffekte reduziert. (Wissenschaftlichen Beirat für Waldpolitik)
10. Nachhaltige Ernährungsweisen einschließlich Vermeidung von Lebensmittelabfällen und Programm zur Stärkung der Nachhaltigkeit in der Gemeinschaftsverpflegung der Bundesverwaltung
Minderungspotenzial: zwischen 3,0 und 7,9 Mio. t CO2-Aquivalente/Jahr
Falaffel, pixabay
Quelle: BMEL– 26.03.21
Notes: Bildquelle: Falaffel, https://pixabay.com/de/photos/falafel-naher-osten-kichererbsen-2073685/, 17.08.21
Textquelle: BMEL– 26.03.21, https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/klimaschutz/klimamassnahmen-klimaschutzprogramm2030.html;jsessionid=7DD6BBB6C73CA943FE3B30C580C21FFA.live842 (auch unten stehender Text)
Zu 9. Im Erhalt und der nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder und der Holzverwendung liegt ein enormes Klimaschutzpotenzial. Zusätzlich sind geeignete Maßnahmen der Anpassung an den Klimawandel notwendig. Gerade die Extremwetter der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass der Wald Hilfe braucht, um seine Klimaschutzfunktion weiter erfüllen zu können.
Potenzial: Laut Wissenschaftlichen Beirat für Waldpolitik haben Wald, nachhaltige Forstwirtschaft und die damit verbundene Holznutzung im Jahr 2014 rund 127 Millionen Tonnen Kohlendioxid gebunden bzw. durch Substitutionseffekte reduziert.
Zu 10. Wenn wir Lebensmittelabfälle vermeiden, verringern wir auch die mit der Produktion von Lebensmitteln verbundenen Treibhausgasemissionen. Dazu muss die Nationale Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung konsequent umgesetzt werden. Ein Indikator für die Lebensmittelabfälle und -verluste in Deutschland wird in die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie aufgenommen. Damit werden die Ergebnisse der Anstrengungen transparent und dokumentierbar.
Die Kantinen der Bundesverwaltung setzen den DGE-Qualitätsstandard verpflichtend um. Der überarbeitete Standard rückt Nachhaltigkeitskriterien für das Speiseangebot in den Fokus. Durch ein klimafreundliches und gesundes Speiseangebot können wir Treibhausgaseinsparungen erreichen.
z.B. Geringerer Verzehr von tierischen Lebensmitteln, vermehrter Anbau von pflanzlichen Eiweißlebensmitteln wie Erbsen, Bohnen, Kichererbsen…(Anm.)

## Slide 21: FAZIT:
Die Minderung von THG`s ist ein internationales Ziel
Klimaschutzziele müssen mit der Landwirtschaft erreicht werden
Betriebliche Klimaschutzmaßnahmen haben oftmals positive wirtschaftliche Auswirkungen
Klimaschutz schaffen wir nur, wenn alle einen Beitrag leisten
Maßnahmen für den Klimaschutz müssen wir JETZT umsetzen, denn…

## Slide 22
„Die beste Zeit einen Baum zu pflanzen war vor 20 Jahren. Die nächstbeste Zeit ist jetzt!“
Aus Uganda
2) Agroforst, DeFAF, Rico Hübner

## Slide 23: Gemeinsame Diskussion:
Welchen Antrieb als Betrieb haben Sie, Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen?
Braucht es externe Anreize zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen? Bitte begründen Sie Ihre Aussagen.
Notes: Mögliche Antriebe:
Kosteneinsparung (z.B. durch längere Lebensleistung der Milchkühe – geringere Nachzuchtkosten, Einsatz von eigen erzeugter regenerativer Energie (PV auf Stalldächern gleichzeitig Schutz vor Sonneneinstrahlung), Verzicht bzw. reduzierter Einsatz von Zukaufdüngern usw.)
Positives Bild der Landwirtschaft/des Betriebes
Höhere Effizienz (Energieeinsparung z.B. durch effiziente Technik bei Bewässerung, Kühlung, Heizung)
Verbesserung der Umweltwirkung durch entsprechende Maßnahmen wie Erhöhung der Biodiversität (vielseitige Fruchtfolge, ganzjährige Bodenbedeckung, vielseitiges Bodenleben durch organ. Düngung/Fruchtfolge, Agroforst), (Grund-)Wasserschutz (angepasste Düngung, flächengebundene Tierhaltung, Zwischenfruchtanbau)
Verbesserung des Tierwohls (offene Ställe, Weidehaltung, optimierte Düngung, reduzierter Kraftfuttereinsatz)
Vermarktungsvorteile z.B. durch Teilnahme an Produktlinien/Standards im Hinblick auf Reduzierung der THG-Emissionen/Klimaschutz

## Slide 24: Arbeitsauftrag - Aufgabe 2
Sie bewirtschaften 60 ha Ackerfläche in konventioneller Wirtschaftsweise mit der Fruchtfolge Mais – Winterweizen – Winterraps. Die Flächen werden synthetisch mineralisch gedüngt. Ein Zwischenfruchtanbau findet nicht statt. Es werden keine Tiere gehalten.
Welche Möglichkeiten haben Sie, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren und wie wirken sie sich positiv auf den Klimaschutz und die Umwelt aus?
Mais, pixabay
Notes: Mais: https://pixabay.com/de/photos/maiskolben-mais-zea-mays-maisk%c3%b6rner-3664569/, 09.08.21
Mögliche Lösungen:
V.a. durch Verzicht auf synthetisch mineralischen N-Dünger und Erhalt/Förderung der organischen Substanz:
Anbau von Leguminosen – Erweiterung der Fruchtfolge
Zwischenfruchtanbau (mit Leguminosen) vor Mais (Umbruch erst kurz vor der Saatbeetbereitung bzw. Mulchsaat)
Einsatz von Kompost
Kooperation mit Tierhalter (Futter-Mist-Kooperation) – Einbindung von mehrjährigem Kleegras in die Fruchtfolge
Bedarfsdüngung nach Bodenuntersuchung – Überversorgung unbedingt vermeiden
Reduzierte Bodenbearbeitung / Mulchsaat
Ggf. Untersaat
Angepasster Reifendruck (Feld/Straße -> Treibstoffeinsparung, Bodenschutz / Vermeidung von Verdichtungen -> Vermeidung von Lachgasentstehung unter anaeroben Bedingungen)
Angemessene Größe des Traktors für die entsprechenden Feldarbeiten – möglichst geringe Achslast (weniger Treibstoff, Schutz der Bodenstruktur)
Höhere Erträge durch Einsatz von angepassten Sorten, optimierter Düngung und Fruchtfolgeplanung, Inanspruchnahme von Beratung
…

## Slide 25: Arbeitsauftrag - Aufgabe 3
Lesen Sie den Beitrag der BBZ „Von Leinsamenöl, Knoblauch und Algen“ zur Methanreduzierung in der Rinderhaltung durch.
Diskutieren Sie in Kleingruppen oder in der Klasse pro und contra dieser Ansätze im Hinblick auf die Umsetzung im eigenen Betrieb.
Fleckvieh, Bodensee-Stiftung
Notes: BBZ-Beitrag s. Anlage 18.04_Methanreduzierung_bbz

## Slide 26: Arbeitsauftrag - Aufgabe 4
Die Reduzierung der Tierhaltung und gleichzeitig die Verbesserung des Tierwohls wird derzeit stark diskutiert.
Wie kann ein Umbau der Tierhaltung gelingen, der die Belange von Klimaschutz, Tierwohl, Landwirten und Konsumenten berücksichtigt?
Diskutieren Sie mögliche Strategien in Kleingruppen oder gemeinsam in der Klasse.
Notes: Stichworte:
Tierwohlabgabe, reduzierter MwSt-Satz für tierische Lebensmittel aufheben, vegane/vegetarische Ernährung, Förderung von Tierwohlställen, Rolle des Lebensmittelhandels, Verbraucheraufklärung, „from nose to tail“, flächengebundene Tierhaltung, ökologisierte Landwirtschaft, (verpflichtendes) Tierwohllabel…

## Slide 27: Bildquellen
Für die folgenden Bildquellen gilt:
Ausschließlich nichtkommerzielle Nutzung in Bildungs- und Beratungsunterlagen aus dem Projekt GeNIAL. Weitergehende Nutzungen müssen direkt mit dem Bildautor vereinbart werden.
1) Treibhausgaseffekt, Grafik aus „Kleine Gase-große Wirkung“ 2018, David Nelles, Christian Serrer
2) Agroforst, DeFAF, Rico Hübner

## Slide 28: Impressum
Herausgeber Bodensee-Stiftung, Fritz-Reichle-Ring 4, 78315 Radolfzell
Text und Redaktion Sabine Sommer (Bodensee-Stiftung), Andreas Ziermann (Bodensee-Stiftung)
Bilder siehe Quellenangaben auf der Folie „Bildquellen“, an den Bildern und im Notizbereich
Nutzungsrechte/Haftungsausschluss
Die Nutzungsrechte der PPT-, PDF- und Word-Dokumente liegen bei den Projektpartnern im Projekt GeNIAL Bodensee-Stiftung, Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH), Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung und Ländlichen Raum (LEL) sowie Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg (LTZ). Das Nutzen, Kopieren sowie Bearbeiten (auch in Teilen) der Inhalte (Text und Grafik) dieser Dateien für die eigene Unterrichtsplanung ist unter Wahrung der Urheberrechte erlaubt. Quellenangaben sind entsprechend zu übernehmen. Für die von Lehrkräften bearbeiteten Inhalte übernehmen die oben genannten Projektpartner keine Haftung.